## Slide 1
Im Auftrag von:
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Referat RW5
Gewässerentwicklungskonzept Obere Havel - Teil 1b –
2. Projektbegleitende Arbeitsgruppe (PAG) am 02.07.2014

## Slide 2: Einleitung
    Vortragsgliederung
    Stand der Planungsarbeiten
    Grundlagen der Maßnahmenplanung
    Maßnahmekategorien
    Maßnahmenvorschläge für die Gewässergruppen
    Diskussion

## Slide 3: Stand der Planungsarbeiten
Grundlagenermittlung
02- 05/ 2013
Datenrecherche
Gewässerbegehung
Strukturgütekartierung
07- 09/ 2013
Defizitanalyse
Typzuweisung
Bildung von Planungsabschnitten
01- 02/ 2013
10 - 11/ 2013
Ableitung von Defiziten, Belastungen und Handlungszielen
Maßnahmenplanung
    Ableitung von Maßnahmen unter Berücksichtigung Hochwasserschutz, Natura 2000, Denkmalpflege, Gewässerunterhaltung, Wassersport
Abschließende Maßnahmenvorstellung
Priorisierung, Zeit- und Kostenplan, Umsetzungsmöglichkeiten
01 - 09/ 2014
Einschätzung Effizienz & Akzeptanz
Fertigstellung des Planes
2.PAG (07/2014)
Öffentlichkeitsveranstaltung (vor. 10/2014)
3.PAG (vor. 09/2014)
09 - 10/ 2014
1.PAG (12/2013)

## Slide 4: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
wesentliche Grundlagen der Maßnahmenplanung:
Allgemeine Zielvorgaben der EU-WRRL (= Umweltziele)
Konkrete Entwicklungsziele entsprechend Leitbild des Gewässers
ermittelte Defizite
Anforderungen anderer Fachplanungen
(Kosten-)effizienz
Umsetzbarkeit
Priorisierung

## Slide 5: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
1. Allgemeine Zielvorgaben der EU-WRRL (= Umweltziele)
Verschlechterung des Zustands aller Oberflächengewässer verhindern
Erreichen eines guten ökol. und chemischen Zustands für alle natürlichen Wasserkörper
Erreichen eines guten ökol. Potenzials und eines guten chem. Zustands für alle künstlichen und erheblich veränderten Gewässer
Erfüllung der Ziele bis spätestens 2015 (Fristverlängerung bis 2021 und 2027 möglich)

## Slide 6: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
Gewässer-kategorie | grundlegende Umweltziele bzgl. der Qualitätskomponenten |  |  |  |  | 
 | Chemie (spezielle Schadstoffe wie ..) | allg. chem.-physik. Zustand (O2, Temp., TP,TN, Cl, BSB5) | Biologie (Phytoplankton, Makrophyten/ Phytobenthos, Makrozoo-benthos, Fische) | Hydromorpho-logie (Gewässer-bettdynamik, Auendynamik) | Durch-gängigkeit (für Fische und Makrozoo-benthos) | Wasser-haushalt (Abfluss und Fließge-schwindigkeit)
natürliche Fließe (guter ökol. Zustand + guter chem. Zustand) | Verschlechterungsverbot !!! (insbesondere für Referenzgewässer: möglichst mehr als 90 % Wald im EZG, keine technischen Eingriffe) |  |  |  |  | 
erheblich veränderte Fließe (gutes ökol. Potenzial + guter chem. Zustand) |  |  |  |  |  | 
künstliche Fließe (gutes ökol. Potenzial + guter chem. Zustand) |  |  |  |  |  | 

## Slide 7: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
Gewässer-kategorie | grundlegende Umweltziele bzgl. der Qualitätskomponenten |  |  |  | 
 | chemischer/ allg. chem.-physik. Zustand (O2, Temp., TP,TN, Cl, BSB5) | Biologie (Phytoplankton Makrophyten/ Phytobenthos, Makrozoobenthos, Fische) | Hydromorphologie (Gewässerbettdynamik, Auendynamik) | Durch-gängigkeit (für Fische und Makrozoo-benthos) | Wasser-haushalt (Abfluss und Fließge-schwindigkeit)
natürliche Fließe (guter ökol. Zustand + guter chem. Zustand) | Erreichen der Hinter-grundwerte (nach LAWA AO 2007) | Ableitung der Ziele aus Ansprüchen der gewässertyp-spezifischen Fauna und Flora | Erhalt o. Wieder-herstellung der guten Gewässerstruktur (<=3,5) durch Maßnahmen der Gewässerunterhaltung o. des Gewässerausbaus, Etablierung v. Trittsteinbiotopen | Herstellung DGK prioritär für Gewässer mit Vorrangfunktion | Herstellung durchgängige Fließbewegung mit typischer Strömungs-geschwindig-keit
erheblich verän-derte Fließe (gutes ökol. Potenzial + guter chem. Zustand) | Erreichen der Orientierungs-werte (nach LAWA AO 2007) | Festlegung wasserkörper-spezifischer Ziele durch das LUGV | Festlegung wasserkörperspezifischer Ziele durch das LUGV |  | 
künstliche Fließe (gutes ökol. Potenzial + guter chem. Zustand) |  |  | Rückbau bzw. Herstellung einer hohen Tiefen- und Breitenvarianz, Anlage Pufferstreifen und standorttypischer Gehölzsäume | Herstellung DGK unter Vorbehalt: Wasser- und Nährstoff-rückhalt hat Priorität | Wasser- und Nährstoff-rückhalt

## Slide 8: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
Gewässer-kategorie | grundlegende Umweltziele bzgl. der Qualitätskomponenten |  |  | 
 | chemischer/ allg. chem.-physik. Zustand (O2, Sichttiefe, Salzgehalt, Versauerungszu-stand, Nährstoffver-hältnisse) | Biologie (Phytoplankton, Makrophyten/Phy-tobenthos, Makrozoobenthos, Fische) | Morphologie (Tiefenvariation; Menge, Struktur und Substrat des Gewässerbodens; Struktur der Uferzone) | Wasserhaushalt (Wasserstandsdynamik, Wassererneuerungszeit, Verbindung zu Grundwasserkörpern)
Natürliche Seen (guter ökol. Zustand & guter chem. Zustand) | Erreichen der Orientierungs-werte (nach LAWA AO 2007) | Nur geringfügige Abweichungen bei gewässertypspezifischer Besiedlung (Bewertung anhand der QK Phytoplankton und Makrophyten/Phytobenthos sowie des LAWA-Trophieindex) | Nicht WRRL-relevant  unterstützend Herstellung eines guten hydromorphologischen Zustands (HMS-Index < 2,5 in der Subzone), damit dieser die Erreichung der biologischen Qualitätsziele unterstützt | Nicht WRRL-relevant  unterstützend Noch kein Bewertungs-verfahren für Seen, gleichmäßiger Abfluss bei Seen ohne thermisch stabile Schichtung (Nährstoffaustrag)
Wirkungszusammenhänge

## Slide 9: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
2. Konkrete Zielvorgaben entsprechend Leitbild des Gewässers
Wie der gute ökol. Zustand eines natürlichen Fließgewässers aussieht, hängt in erster Linie davon ab, wie die Geländemorphologie der Gewässerumgebung ausgebildet ist:
- Neigung und Substrat des umgebenden Geländes
Im GEK Obere Havel werden drei Fließgewässertypen unterschieden:
- Typ 11: organisch geprägter Bach
- Typ 21a: seeausflussgeprägtes Fließgewässer (organisch geprägt)
- Typ 21b: seeausflussgeprägtes Fließgewässer (mineralisch geprägt)

## Slide 10: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
Referenzzustand Typ 11: organisch geprägter Bach
Geringes Talbodengefälle (<0,05m/km)
flaches Profil
schwache, ruhige Strömung (Turbulenzen im Bereich von Totholzverklausungen)
breite amphibische Uferzone
mäandrierender bis geschwungener Verlauf mit Neigung zu Mehrbettgerinnen (Anastomosen)
Sohle überwiegend aus organischem Material (Holz, Laub, Schlamm, Torf)
von Grundwasser gespeist (Temperatur relativ gering, bis 18°C)
frühe Ausuferung, enge Verzahnung von Gewässer und Aue
Knehdenfließ oberhalb Netzowsee

## Slide 11: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
Referenzzustand Typ 21: seeausflussgeprägtes Fließ
von Oberflächenwasser gespeist: Temperatur relativ hoch (bis 27 °C)
Profil i.d.R. tief, Einbettgerinne
Abflussdynamik und Profilausformung stark abhängig und der Hydrologie der einspeisenden Seen
Typ 21 a (organisch geprägt)
Geringes Talbodengefälle (<0,05m/km)
ruhige Strömung, breite amphibische Uferzone
mäandrierender bis geschwungener Verlauf
Sohle überwiegend aus organischem Material (Holz, Laub, Schlamm, Torf)
Typ 21b (mineralisch geprägt)
Höheres Talbodengefälle (>0,05m/km)
i.d.R. geschwungener Verlauf
abwechslungsreiche Strömungs- und Substratverhältnisse (Ausbildung von Prall- und Gleithängen mit Bildung von Kolken, Sand- und Kiesbänken)
Sohle überwiegend aus Sand mit hohem Totholzanteil
Mechowbach (Typ 21 a –organisch geprägt)
Küstriner Bach (Typ 21 b – mineralisch geprägt)

## Slide 12: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
im Rahmen des GEK ermittelte strukturelle/ wasserhaushaltliche Defizite
Qualitätskomponenten des ökol. Zustandes / ökol. Potenzials |  |  |  |  | 
Chemie (spezielle Schadstoffe) | allg. chem.-physik. Zustand (Fließe: O2, Temp., TP,TN, Cl, BSB5 Seen: Trophie) | Biologie (Fließe: Phytoplankton, Makrophyten/ Phytobenthos, Makrozoobenthos, Fische Seen: Phytoplankton, Makrophyten/ Diatomeen) | Hydro-morphologie (Fließe: Gewässer-bettdynamik, Auendynamik Seen: Seeufer-struktur) | Durchgängigkeit (Fließe: für Fische und Makrozoobenthos) | Wasser-haushalt (Fließe: Abfluss und Fließge-schwindigkeit Seen: Verweilzeit, Wasserstands-dynamik)
durch das Landesamt ermittelte stoffliche und biologische Defizite
3. Ermittelte Defizite

## Slide 13: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
durch das Landesamt ermittelte stoffliche und biologische Defizite
→ hoher Handlungsbedarf
Zustands-klasse |  | De-fizit
1 | sehr gut | +1
2 | gut | 0
3 | mäßig | -1
4 | unbe-friedigend | -2
5 | schlecht | -3

## Slide 14: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
im Rahmen des GEK ermittelte strukturelle/wasserhaushaltliche Defizite
→ mäßiger Handlungsbedarf
Zustands-klasse |  | De-fizit
1 | sehr gut | +1
2 | gut | 0
3 | mäßig | -1
4 | unbe-friedigend | -2
5 | schlecht | -3

## Slide 15: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
im Rahmen des GEK ermittelte Defizite
Defizitermittlung erfolgt parameterbezogen für die Planungsabschnitte,
Für alle Planungsabschnitte, die ein Defizit aufweisen, wurde eine Maßnahme abgeleitet
die Durchnummerierung der Maßnahmen erfolgt pro Wasserkörper
P1
P2
5812_91_M002, P01, 69_99
Wasserkörper (z.B. 5812_91)
P3
Fließgewässer (z.B. 5812)
P1
Planungsabschnitt (z.B. 5812_91_P02)
5812_91_M001, P01, 69_99

## Slide 16: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
„Ein Defizit gilt als beseitigt, wenn mit der Summe
der an einem Wasserkörper durchgeführten Maßnahmen
der gute ökologische Zustand bzw.
das gute ökologische Potenzial hergestellt ist.“
Dabei widmet sich der GEK vorwiegend den strukturellen Maßnahmen
Maßnahmen zur Verbesserung der stofflichen Situation sind aus dem Nährstoffreduzierungskonzept des Landes zu übernehmen bzw. im Zusammenhang mit strukturellen Maßnahmen zu planen und werden hier „vorsorglich“ dargestellt.

## Slide 17: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
4. Anforderungen anderer Fachplanungen
FFH-Managementplanung
→ bislang keine abgeschlossenen FFH-MP im Gebiet (Vorstudie Unio crassus)
Hochwasserschutzplanung
→ bislang kein abgeschlossener Hochwasserrisikomanagementplan
Gewässerunterhaltung
  → jährliche Aktualisierung des Gewässerunterhaltungsplanes (Auswertung GUP 2013)
Wassersport/Tourismusentwicklung
→ Wassersportentwicklungsplan (2009), Tourismuskonzept Templin (2001)
Denkmalschutz
→ Datenbank zu den bodendenkmalpflegerischen Belangen an den Gewässerabschnitten des o.g. GEK-Gebiets (Quelle: Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum)

## Slide 18: Grundlagen und Methode der Maßnahmenplanung
Maßnahmenplanung bei den Seen
WRRL-relevante Maßnahmen
Für berichtspflichtige Seen mit Defizit in der gesamten Uferstruktur (Mittelwert)
„zusätzliche Maßnahmen“
Tragen zur allgemeinen Verbesserung
des Sees bei, ohne dass dieser ein Defizit in der gesamten Uferstruktur (Mittelwert) aufweist
Maßnahmenaufteilung in zwei Gruppen

## Slide 19: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmenkategorien und -beispiele
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes

## Slide 20: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit:
Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit ersatzlos rückbauen (69_01)
Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen (69_02)
Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren (69_04)
Umgehungsgerinne anlegen (69_07)
Verrohrung öffnen (69_09)
Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt (69_10)
sonstige Maßnahme zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit (69_99)

## Slide 21: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahme 69_02:
„Stauanlage / Sohlabsturz für die Herstellung der Durchgängigkeit durch raue Rampe / Gleite ersetzen“
Planung für:
Natürliche, erheblich veränderte und künstliche Gewässer in natürlicher Ausprägung und stetiger Wasserführung mit ökologisch nicht durchgängigen Staustufen
Ziel:
Herstellung der Durchgängigkeit für Fische und Makrozoobenthos, d.h.
Rückbau von Sohlabstürzen als Wanderbarrieren,
Abbau des Gefälles über eine längere Strecke, dadurch Vergleichmäßigung der Fließgeschwindigkeit und Abbau von Rückstauflächen
punktuelle Verbesserung der Gewässerstruktur
Trebehnseegraben
Hammerfließ
Trebowseegraben
Ahrensdorfer
Kanal
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit

## Slide 22: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit
Ökologisch nicht durchgängige Staustufe (z.B. Wehrtafel):

## Slide 23: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Merkmale einer naturnah gebauten Sohlgleite:
Neigung möglichst entsprechend des angrenzenden Geländes, d.h. i.d.R. so gering wie möglich
Einbau von natürlicherweise anstehendem Substrat (z.B. ehemaliger Grabenaushub)
Mäandrierendes Gewässerbett
Einbringung von Totholz
Ggf. Anlage einer Niedrigwasserrinne
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit

## Slide 24: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Sohlgleite im Faulen Fließ bei Kappe kurz nach der Fertigstellung im Jahr 2013, Neigung 1:160
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit

## Slide 25: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahme 69_04:
„Sohlrampe / -gleite nachbessern / optimieren“
Planung für:
Natürliche, erheblich veränderte und künstliche Gewässer in natürlicher Ausprägung und stetiger Wasserführung mit zu steilen Sohlrampen (Fließgeschwindigkeit zu hoch, Sediment zu grob)
Ziel:
Abflachung der Sohlgleiten und Einbau von feineren Sedimenten zur Herstellung einer flachen Sohlgleite mit geringeren Fließgeschwindigkeiten.
Lübbeseegraben oh. Lübbesee
Knehdenfließ
Mechowbach
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit

## Slide 26: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit
Zu steile und daher ökologisch nicht durchgängige Sohlgleite (Fließgschwindigkeit i.d.R. >1m/Sek):

## Slide 27: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen (69_10):
„Durchlass rückbauen oder umgestalten (z.B. durch Errichtung einer Furt)“
Planung für:
Natürliche, erheblich veränderte und künstliche Gewässer in natürlicher Ausprägung und stetiger Wasserführung
Rohrdurchlässe ohne Sedimentauflage, zu hoher Strömungsgeschwindigkeit bzw. bei zusedimentierten Durchlässen
Ziel:
Herstellung der Durchgängigkeit für Fische und Makrozoobenthos durch
Schaffung einer u.a. für Makrozoobenthos durchwanderbaren Sohle und naturnaher Strömungsverhältnisse
Punktuelle Verbesserung der Gewässerstruktur
Milmersdorfer Mühlenbach
Ahrensdorfer Kanal
Ahrensdorfer Kanal
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit

## Slide 28: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Beispiel Furt:
Furt in der Kramsbeek bei Beutel (Uckermark) ausgelegt für Abflüsse bis 300 Liter/Sekunde Verkehr bis 40 Tonnen
Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Durchgängigkeit

## Slide 29: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Gewässerentwicklungskorridor ausweisen , Flächenerwerb (70_01, 70_02)
Gewässersohle anheben (z.B. durch Einbau von Grundschwellen oder Einschieben seitlich anstehenden Bodenmaterials) (70_05)
Gewässerunterhaltung einstellen, um Eigendynamik zu ermöglichen (70_09)
Uferlinie durch Nischen, Vorsprünge und Randschüttungen punktuell brechen (72_04)
Gewässerrandstreifen ausweisen (Festl. durch Wasserbehörde) (73_01)
Initialpflanzungen für standortheimischen Gehölzsaum (73_05)
Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im Entwicklungskorridor oder Abtrag einer Uferrehne) (74_02)
sonstige Maßnahme zum Initiieren / Herstellen einer Auendynamik / -entwicklung (74_99)
sonstige Maßnahme zum Anschluss von Seitengewässern / Altarmen (75_99)

## Slide 30: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Trittstein- oder Strahlwirkungsprinzip
Ziel ist es …
„… landesweit verteilt eine möglichst große Zahl an Gewässerabschnitten zu entwickeln, die eine bestmögliche Gewässerstruktur und Wasserbeschaffenheit aufweisen.
Dadurch kann sich durch Wanderungsbewegungen und Drift der Bestand fließgewässertypischer Arten beständig auf Gewässerabschnitte ausbreiten, die durch Nutzungen stärker belastet sind.
Naturnahe Gewässerabschnitte haben somit die Funktion, den Durchschnitt der ökologischen Zustandsklasse im gesamten betrachteten Oberflächenwasserkörper auf gutem Niveau zu stabilisieren.“
(C-Bericht 2011)
Quelle: LANUV, Arbeitsblatt 16

## Slide 31: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Maßnahme (70_01, 70_02):
„Gewässerentwicklungskorridor ausweisen , Flächenerwerb“
Planung bei:
erheblich veränderten Fließgewässern, bei denen durch komplexe Maßnahmen eine eigendynamische Entwicklung initiiert werden soll.
Ziel:
Schaffung eines Raumes, in dem die natürliche Lateral- und Überflutungsdynamik ungehindert stattfinden kann.
Ausweisung eines Gewässerentwicklungskorridores entsprechend der potenziell natürlichen Gerinnebreite und dem potenziell natürlichen Windungsgrad des Fließgewässertyps
(nach DWA-Merkblatt 610)

## Slide 32: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Hammerfließ
Trebehnseegraben

## Slide 33: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Maßnahme (74_02):
„Sekundäraue anlegen (z.B. durch Sohlanhebung, Abgrabungen im Entwicklungskorridor oder Abtrag einer Uferrehne)“
Planung bei:
erheblich veränderten Fließgewässer, für die aufgrund ihrer konstanten Wasserführung und der günstigen Umgebungsstrukturen über längere Strecken eine eigendynamische Entwicklung initiiert werden kann
Ziel:
„Eigendynamische oder bauliche Schaffung eines Auenbereiches entlang des Fließgewässers auf einem tieferen Niveau als die ursprüngliche Aue. Diese Sekundäraue wird unterjährlich überflutet, ist nutzungsfrei und steht dem Fließgewässer für mögliche Laufverlagerungen etc. vollständig zur Verfügung“ (DWA 610).
Verbesserung der Gewässerstruktur, Wiederherstellung einer nat. Fließgeschwindigkeit,

## Slide 34: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Hammerfließ
Trebehnseegraben
aktuell
Umsetzungsphase 1
Umsetzungsphase 2

## Slide 35: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Maßnahme (73_05):
„Initialpflanzungen eines standortheimischen Gehölzsaumes“
Planung bei:
Gewässern ohne beschattende und Struktur gebende Gehölze und entsprechendem Strukturdefizit
Ziel:
Beschattung des Gewässer, dadurch Verminderung des Pflanzenaufwuchses und des Unterhaltungsaufwandes, Erhöhung des Sauerstoffgehaltes
Strukturanreicherung und Schaffung von Lebensräumen (Wurzelfilz und Wurzelunterstände als Lebensraum der Mittelwasserzone, Totholz als wichtiges Lebensraumelement für Insekten, Fische, Mollusken im Ufer- und Sohlbereich)

## Slide 36: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Bei der Initialpflanzung von standortheimischen Gehölzen zu beachten:
Wechsel von besonnten und beschatteten Gewässerabschnitten
Pflanzung wechselweise bis in die Mittelwasserzone und auf die Böschungen
standort- und gebietsheimische Gehölze
verschiedene Gehölzarten (Erle, Weide, Ulme, Esche, Hasel, Schlehe, Weißdorn)
truppweise Pflanzung
Ggf. Zaunschutz Biber
so nicht:
„Grünverrohrung“ am Döllnfließ zwischen Kappe und Krewelin

## Slide 37: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Krautung & Böschungsmahd optimieren, Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren (79_06, 79_08, 79_01)
Keine Grundräumung (79_05)
fortgeschrittene Sohl- / Uferstrukturierung belassen / schützen (79_10)
sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung (79_99)

## Slide 38: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Maßnahme (79_06, 79_08, 79_01):
„Krautung & Böschungsmahd optimieren, Gewässerunterhaltungsplan des GUV anpassen / optimieren“
Planung für:
Natürliche, erheblich veränderte und künstliche Landesgewässer und Gewässer 2. Ordnung, die einer regelmäßigen Unterhaltung unterliegen (Grundlage: Gewässerunterhaltungsplan 2013)
Ziel:
Erhalt und Verbesserung des Gewässerstruktur, d.h. Strukturanreicherung der Sohle und der Ufer als Lebensraum für Gewässerorgansimen wie z.B. Fischen, Insektenlarven, Mollusken

## Slide 39: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Vorschläge für eine stellenweise Verbesserung der Gewässerunterhaltung im Gebiet:
Kraut und Mahd einseitig, möglichst wechselseitig, vorwiegend nördliche Böschung
Krautung des Böschungsfußes möglichst umgehen (maximal einseitig),
mittelfristig Verwendung eines Kleintier schonenden Mäh-/Krautungsgerätes, z.B. Messerbalken mit Mähkorb
Mähkorb
Balkenmäher mit Bandharke
Schlegelmäher
Messerbalken des Mähbootes

## Slide 40: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Maßnahme (79_99):
„sonstige Maßnahme zur Anpassung / Optimierung der Gewässerunterhaltung“
Planung für:
schiffbare Bundeswasserstraßen, befahrbare Landesgewässer und Gewässer 2. Ordnung sowie sonstige, nicht unterhaltene Gewässer
Ziel:
Erhalt und Verbesserung des Gewässerstruktur, d.h. Strukturanreicherung der Sohle und der Ufer als Lebensraum für Gewässerorgansimen wie z.B. Fischen, Insektenlarven, Mollusken

## Slide 41: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Bundeswasserstraßen:
Bedarfsweise punktuelle Beseitigung von Untiefen und Engstellen in der Fahrrinne durch z.B. Sedimentaushub, Beseitgung Totholz, Röhrichtmahd
Belassen von Strukturelementen wie Totholz und Uferröhrichten in den Uferzonen
Bedarfsweise Erneuerung der Ufersicherung durch Unterwasserpfahlreihen möglichst mit Sedimenthinterfüllung oder Unterwasserfaschinen zur Schaffung von Flachwasserbereichen
Lychener Gewässer (Woblitz)

## Slide 42: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Beobachtende Gewässerunterhaltung an befahrbaren Landesgewässern:
Bedarfsweise punktuelle Beseitigung von Totholz in der Fahrrinne durch teilweises Beräumen von Totholz auf einer Breite von 2,0 bis max. 2,5 m
Belassen von Strukturelementen wie Totholz und Uferröhrichten
Lychener Gewässer (Küstriner Bach)

## Slide 43: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Beobachtende Gewässerunterhaltung an befahrbaren Gewässern 2. Ordnung:
Bedarfsweise punktuelle Beseitigung von Totholz in der Fahrrinne durch teilweises Beräumen von Totholz auf einer Breite von 2,0 bis max. 2,5 m
Belassen von Strukturelementen wie Totholz und Uferröhrichten
Knehdenfließ (Gleuenfließ)

## Slide 44: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen der Gewässerunterhaltung
Beobachtende Gewässerunterhaltung an nicht befahrbaren Gewässern ohne regelmäßige Gewässerunterhaltung (keine Nennung im Unterhaltungsplan 2013):
Belassen von Strukturelementen wie Totholz und Uferröhrichten in den Uferzonen
ggf. bedarfsweise punktuelle Beräumung von Abflusshindernissen
Trebowseegraben (Abschnitt im optimalen Zustand)

## Slide 45: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser-Nährstoffrückhalts
Sonstige Maßnahme zur Anpassung einer kommunalen Kläranlage (01_99)
Stau/ Stützschwelle zum Wasserrückhalt anlegen (65_05)
Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen (65_08)
sonstige Maßnahme zur Förderung des nat. Rückhalts (65_99)
Betrieb einer an ein Fließgewässer angeschlossenen Durchfluss- / Aquakulturanlage optimieren / anpassen (89_07)
sonstige Maßnahme zur Reduzierung der Belastungen in einem Fließgewässer infolge Fischerei (89_99)

## Slide 46: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes
Maßnahme (01_99):
„Sonstige Maßnahme zur Anpassung einer kommunalen Kläranlage“ = Prüfung der Einleitwerte und ggf. Verbesserung der Reinigungsleistung (z.B. Einschalten einer Phophatreinigungsstufe).
Planung für:
Gewässer, die direkte Vorfluter einer kommunalen Kläranlage und selbst berichtspflichtig sind bzw. in ein berichtspflichtiges Gewässer münden
Ziel:
Verbesserung der Lebensraumbedingungen für die Gewässerorganismen durch Senkung der stofflichen Frachten (insbes. organische Substanz, Stickstoff, Phosphat).
Kläranlage Funkenhagen
Kläranlage Milmersdorf

## Slide 47: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahme (65_08)/ (65_99):
„Entwässerungsgraben kammern oder verfüllen“/ „sonstige Maßnahme zur Förderung des natürlichen Rückhalts“
Planung für:
Gewässer mit hohen Nährstofffrachten aus den angrenzenden Landnutzungen bzw. aus einer kommunalen Kläranlage, die selbst berichtspflichtig sind bzw. in ein berichtspflichtiges
Gewässer münden.
Ziel:
Verbesserung der Lebensraumbedingungen für die Gewässerorganismen durch Senkung der stofflichen Frachten (insbes. organische Substanz, Stickstoff, Phosphat).
Komplettverfüllung eines Grabens am Faulen Fließ kurz nach der Fertigstellung
Letzelthinniederung 1 Jahr nach Wiedervernässung

## Slide 48: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Sonstige Maßnahmen
Sonstige Maßnahmen
Erstellung von Konzeptionen / Studien / Gutachten (501)
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (508)

## Slide 49: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahmenkategorien und -beispiele
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushaltes
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Freizeit- und Erholungsaktivitäten

## Slide 50: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie:
Gewässerrandstreifen ausweisen (Festl. durch Wasserbehörde) (80_01)
gewässertypische Makrophytenvegetation fördern (z.B. Röhrichtpflanzungen) (80_05)
standortheimischen Gehölzsaum ergänzen (z.B. durch zweite Reihe) (80_07)
Uferschutzmaßnahme (z.B. Abzäunen von Weideflächen) (80_10)
Steganlage rückbauen (80_11)
Sonstige Maßnahme zur Verbesserung der Morphologie (80_99)
Rückbau einer Uferverbauung (z.B. Blockböschung durch Flachufer ersetzen) (86_01)
Ein-/Beschränkung angrenzender Landnutzungen (z.B. Bebauungsverbot) (86_06)
Extensivierung von Wassersport- und Freizeitnutzungen (z.B. Beschränkung von Bootsliegeplätzen, Rückbau von Steganlagen, Besucherlenkung) (86_07)

## Slide 51: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahme 80_01:
„Anlage eines mind. (20 oder) 30 m breiten Randstreifens bestehend aus
Gehölz- u. Pufferstreifen“ oder „Anlage eines mind. 10 m breiten
Pufferstreifens hinter dem Gehölzstreifen, Gesamtbreite: mind. (20 oder) 30 m“
Planung bei:
Intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen (Acker, Grünland)
Gesamtbreite 30 m bei erosionsgefährdeten, hängigen Flächen, sonst 20 m
Ziel:
Reduktion des Nährstoffeintrages
(Faustzahl ist 1 kg zusätzlicher
P-Rückhalt durch Extensivierung von
1 ha gewässernaher landwirtschaftl.
Nutzfläche)
 Zusammenhang mit NRK!
Pufferstreifen
Gehölzstreifen
Mittelwasserlinie
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie

## Slide 52: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahme 86_01
„Prüfung von Genehmigung und Notwendigkeit des Uferverbaus und Möglichkeiten des Rückbaus“
Planung bei:
längeren Uferabschnitten mit einem hohen Anteil an Uferverbau
Uferabschnitten mit Verbau, wo keine Notwendigkeit erkannt wurde
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Links: Rathenowsee, rechts: Templiner See, Juni/August 2013

## Slide 53: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahme 86_06
„Verhinderung der weiteren Ausdehnung der bebauten Fläche über den
Flächennutzungsplan“
Planung bei:
Siedlungen, Campinganlagen, Kleingartenanlagen u.ä. in einer Entfernung von max. 110 m
zum See
Ziel:
- Verhinderung einer weiteren Versiegelung der ufernahen Bebauung und damit
Verschlechterung der Hydromorphologie und (vermutlich) stärkerer Nährstoffbelastung und
Wassersportnutzung des Gewässers
Erhalt des Landschaftsbildes, indem man verhindert, dass in die Höhe gebaut wird
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie

## Slide 54: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahme 86_07
„Prüfung der Genehmigung und Notwendigkeit von Steganlagen zur Aufrechterhaltung
touristischer Infrastruktur“ oder „Prüfung der Genehmigung und Notwendigkeit von
Steganlagen sowie Möglichkeiten von Umbau bzw. Rückbau“
Planung bei:
längeren Abschnitten mit vielen (kleinen) Stegen, die die Röhrichtzone
fragmentieren
Ziel:
Verringern der Anzahl der Stege im Rahmen des Möglichen und
damit Verbesserung der Morphologie
Schaffen von Flächen zur Ansiedlung von Makrophyten und
Rückzugsräumen der Fauna
- Umwandlung in Sammelsteganlagen
Röddelinsee, Juni 2013
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie

## Slide 55: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserhaushalts:
Waldumbaumaßnahme zur Verbesserung des See-Wasserhaushalts (66_05)
Sonstige Maßnahme zur Verbesserung des Wasserhaushalts an einem Standgewässer (66_99)

## Slide 56: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahme 66_05
„Umwandlung des Kiefern-/Nadelmischwalds in einen Laubmischwald“
Planung bei:
großflächigen, nicht natürlichen Kiefern-/Nadelwaldbeständen im EZG
vorhandenem, bekannten Wasserdefizit
Waldumbau bereits Teil der Landesstrategie
Wichtig vor dem Hintergrund der aktuellen
Klimawandelszenarien
Ziel:
„Mit großflächigem Waldumbau lassen sich die Grundwasserneubildung,
der Wasserhaushalt und die Wasserstände der grundwasserabhängigen
Landschaftselemente langfristig und gezielt beeinflussen.“
(Kaiser et al. (2010): Aktuelle Probleme im Wasserhaushalt von Nordost-Deutschland, GFZ,
Hemholtz-Zentrum Potsdam)
Bildquelle: www.forsten.sachsen.de
Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserführung und des Wasserhaushaltes

## Slide 57: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhalts:
mit dem See korrespondierendes Feuchtgebiet renaturieren (66_04)
konzeptionelle Maßnahme – Informations- und Fortbildungsmaßnahmen (503)
konzeptionelle Maßnahme – vertiefende Untersuchungen und Kontrollen (508)

## Slide 58: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahme 503, konzeptionelle Maßnahme
„Informationsmaßnahme zur gewässerverträglichen Gartennutzung und
Uferbefestigung, z.B. mittels Flyer“
Planung bei:
- Siedlungen mit Gärten in unmittelbarer Gewässernähe
- längeren Uferabschnitten mit Uferbefestigungen (Faschinen aus
Holz, Blocksteinen, Mauerwerk etc.)
Zwei verschiedene Informationsmaßnahmen mit dem Ziel:
Gewässer schonendere Gartenbewirtschaftung (Düngung, Grünschnitt-
Entsorgung, Abwasserentsorgung etc.)
Möglichkeiten ökologisch verträglicherer Ufersicherung (technisch-biologische
Ufersicherung) statt Senkrechtverbau zur Verhinderung von Erosion und
Auskolkung
 optimal wäre Verzicht auf technische Ufersicherung
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes

## Slide 59: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Quelle: https://www.dbu.de/phpTemplates/publikationen/pdf/
101106090257267.pdf, Foto zeigt den Heiligen See
Quelle: Schillinger 2001, Foto zeigt den Jungfernsee
Viele Möglichkeiten der technisch-biologischen
Ufersicherung:
Röhrichtpflanzungen aus Ballen oder
Vegetationsmatten
Mit Rhizomen bestückte Totholzfaschinen
Weidenpflanzungen
Totholzflechtzäune oder Palisaden, die mit
geeignetem Sediment hinterfüllt und
bepflanzt werden
starre, durchlässige Wellenbrecher
(Palisaden, Lahnungen)
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes

## Slide 60: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahme 508, konzeptionelle Maßnahme:
„Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt“
Planung bei:
Natürlichen Zuläufen
Meliorationsgräben
Regenwassereinleitungen
Drainagen
Sonstigen Einleitungen (Kläranlagen u.a.)
Ziel:
Untersuchung der Nährstoffbelastung
Maßnahmen zum Nährstoffrückhalt (z.B. Grabenverschluss, verbessertes
Regenwassermanagement, Drainagenrückbau)
Prüfung auf das Vorhandensein von Einleitungen
falls Nährstofflast bekannt: Untersuchung zur Notwendigkeit der Behandlung
Umsetzung z.B. über „investigatives Monitoring“
 Zusammenhang mit NRK!
Maßnahmen zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes
Links: Gr. Lychensee,
Rechts: Templiner See,
Juni/Juli 2013

## Slide 61: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Freizeit- und Erholungsaktivitäten
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Freizeit- und Erholungsaktivitäten:
Uferschutzmaßnahme (z.B. wildes Baden einschränken/kontrollieren) (95_01)
Errichtung/Aufstellen einer sanitären Anlage (z.B. an einer Badestelle oder einem
Wasserwanderliegeplatz) (95_08)

## Slide 62: Maßnahmenkategorien Standgewässer
Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen infolge Freizeit- und Erholungsaktivitäten
Maßnahme 95_01:
Uferschutzmaßnahme, z.B. Sperren „wilder“ Badestellen oder unbefestigter
Bootsanlegestellen
Ziel:
Störungsarme Zonen für Fauna und Flora schaffen
Verhindern der wiederholten Fragmentierung des Röhrichtgürtels
Kleine Badestelle am Röddelinsee, Juni 2013
Unbefestigte Bootsanlegestelle am Petznicksee, August 2013

## Slide 63: Fließgewässergruppen
Wasserstraßen mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Natürliche Fließgewässer (NWK) ohne Defizite
Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Sonstige Fließgewässer ohne Maßnahmenplanung

## Slide 64: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(1) Wasserstraßen mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Lychener Gewässer (Woblitz)
Ohlenbruchgraben (Wurlflut)
Templiner Gewässer (Labüskekanal)
Templiner Gewässer

## Slide 65: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(1) Wasserstraßen mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Durchgängigkeit
funktionsfähige Fischaufstiegshilfe am Wehr Himmelpfort einrichten
Strukturgüte | 
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Bundeswasserstraßen | 
Lychener
Gewässer
(Woblitz)

## Slide 66: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(1) Wasserstraßen mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Ohlenbruch-graben (Wurlflut)
Strukturgüte
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, bedarfsweise Beräumung der Fahrrine bis 2,5 m Breite (Wurlflut)
Durchgängigkeit
funktionsfähige Fischaufstiegshilfe am Wehr Floßarche einrichten

## Slide 67: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(1) Wasserstraßen mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Durchgängigkeit
Funktionsfähige Fischaufstiegshilfe am Wehr Kannenburg einrichten
Strukturgüte
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Bundeswasserstraßen
Templiner Gewässer (Templiner Kanal)

## Slide 68: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(1) Wasserstraßen mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Durchgängigkeit
Funktionsfähige Fischaufstiegshilfe am Wehr Templin anlegen / Fischotterdurchgängigkeit herstellen (Denkmalschutz!)
Strukturgüte | 
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Bundeswasserstraßen | 
Templiner Gewässer (Templiner Kanal)
Ökologisches Potenzial
Überprüfung Einträge aus Hauptpumpwerk Birkenhain (vermutl. phasenweise Einleitung von ungekl. Abwasser?)

## Slide 69: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(1) Wasserstraßen mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Fließgeschwindigkeit
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern (keine Beräumung von Totholz)
Templiner Gewässer
(Labüskekanal)

## Slide 70: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(2) Natürliche Fließgewässer (NWK) ohne Defizite
Lychener Gewässer (Schleusengraben)
Knehdenfließ

## Slide 71: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(2) Natürliche Fließgewässer (NWK) ohne Defizite
Strukturgüte/ Fließgeschwindigkeit
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2.Ordnung
Lychener Gewässer

## Slide 72: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Mechowbach
Küstriner Bach
Lychener Gewässer
Trebowseegraben
Knehdenfließ
Temnitzseeabfluss
Trebehnseegraben
Templiner Gewässer (Milmersdorfer Mühlenbach)
Lübbeseegraben
Bollwinfließ
Schulzenfließ
Hammerfließ

## Slide 73: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
NATURA 2000
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern. Bedarfsweise Beräumung der Fahrrinne bis 2,5m Breite
Durchgängigkeit
Überprüfung der wasserrechtlichen Erlaubnis funktionsfähige Fischaufstiegshilfe am Wehr Küstrinchen einrichten
Ökologischer Zustand
Nährstoffbelastung der Fischaufzuchtanlage prüfen und ggf. durch Umbau (Variante 1) oder Rückbau nach Ablauf d. wasserrechtl. Erlaubnis reduzieren (Variante 2)
Lychener Gewässer (Küstriner Bach)

## Slide 74: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Lychener Gewässer
Durchgängigkeit
Sohlabstürze an Karowmühle abflachen (Denkmalschutz!) Rückbau Sohlverbau (Betonplatte)

## Slide 75: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Durchgängigkeit
Durchgängigkeit an der Milmerdorfer Mühle herstellen (Denkmalschutz!) Variante 1: Entrohrung im Bereich der Ortslage Staubauwerke und Rohrdurchlässe oh. Milmersdorf in Zusammenhang mit Entrohrung ökolog. durchgängig gestalten
Ökologischer Zustand
Überprüfung Einleitwerte KA Milmersdorf, ggf. Verbesserung Reinigungsleistung Wasser- und Nährstoffrückhalt im Parinenbruch Sohlaufhöhung im Bereich Parinenbruch durch Einschieben von Verwallung
Strukturgüte/ Fließgeschwindigkeit
Variante 1: Konzeption zur Umgestaltung des Milmerdsorfer Mühlenbaches Altarm uh. Milmersdorf in Zusammenhang mit Entrohrung wiederanschließen Variante 2: Gewässerunterhaltung optimieren
Templiner Gewässer- Milmersdorfer Mühlenbach

## Slide 76: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Strukturgüte/ Fließgeschw.
Variante 1: Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Ahrensdorfer Kanals Gewässerentwicklungskorridor 30m beidseitig anlegen Anlegen einer Sekundäraue in 2 Phasen truppweise Gehölzpflanzungen Gewässerunterhaltung einstellen Variante 2: Gewässerrandstreifen von 10m Breite beidseitig anlegen truppweise Gehölzpflanzungen Gewässerunterhaltung optimieren
Durchgängigkeit
Rohrdurchlass an der Landesstraßenbrücke durch ökologisch durchgängiges Bauwerk ersetzen marode Wehre im Ahrensdorfer Kanal ersatzlos rückbauen (Variante 1) oder durch Sohlgleiten ersetzen (Variante 2) Rohrdurchlässe an Wehren durch ökol. durchgängige Bauwerke ersetzen Verteilerbauwerk am Lübbesee durchgängig gestalten: feste Sohlgleite (Variante 1), Umgehungsgerinne (Variante 2)
Lübbeseegraben (Ahrensdorfer Kanal)

## Slide 77: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Durchgängigkeit
Abflachung Fischtreppe Ahlimbsmühle
Durchgängigkeit
Querriegel aus Beton durch Sohlgleite ersetzen
Strukturgüte/ Fließgeschwindigkeit
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2.Ordnung, keine Totholzentnahme (Einzelfallentscheidung)
Lübbeseegraben

## Slide 78: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Strukturgüte/ Fließgeschwindigkeit
Variante 1: Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Hammerfließes Gewässerentwicklungskorridor 30m beidseitig anlegen Anlegen einer Sekundäraue in 2 Phasen truppweise Gehölzpflanzungen Gewässerunterhaltung einstellen Variante 2: Gewässerrandstreifen von 10m Breite beidseitig anlegen truppweise Gehölzpflanzungen Gewässerunterhaltung optimieren
Durchgängigkeit
marode Wehre im Hammerfließ ersatzlos rückbauen (Variante 1) oder durch Sohlgleiten ersetzen (Variante 2) Rohrdurchlässe an Wehren durch ökol. durchgängige Bauwerke ersetzen Brückenbauwerk nördlich Vietmannsdorf Fischotter-durchgängig gestalten
Ökologischer Zustand/ NATURA 2000
Wasser- und Nährstoffrückhalt innerhalb Waldmoore, Machbarkeitsstudie
Hammerfließ

## Slide 79: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Hammerfließ

## Slide 80: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Strukturgüte/ Fließgeschw.
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, bedarfsweise Beräumung mit dem Mähboot als Stromstrichmahd
Schulzenfließ

## Slide 81: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Ökologischer Zustand
Überprüfung Einleitwerte KA Templin, ggf. Verbesserung Reinigungsleistung
Strukturgüte/ Fließgeschw.
Gewässerrandstreifen von 10m Breite südl. Fließ anlegen
Schulzenfließ

## Slide 82: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Strukturgüte/ Fließgeschw.
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Landesgewässern, bedarfsweise Beräumung mit dem Mähboot als Stromstrichmahd
Durchgängigkeit
Abflachung Sohlgleite Vietmannsdorf Beton-Mühlengerinnne durch Sohlgleite ersetzen (Denkmalschutz!)
Schulzenfließ

## Slide 83: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Durchgängigkeit
Überprüfung der wasserrechtlichen Erlaubnis funktionsfähige Fischaufstiegshilfe an der Kolbatzer Mühle herstellen
Ökologischer Zustand
Nährstoffbelastung der Fischaufzuchtanlage prüfen und ggf. durch Umbau (Variante 1) oder Rückbau nach Ablauf d. wasserrechtl. Erlaubnis reduzieren (Variante 2)
Durchgängigkeit
Überprüfung Wasserrecht Sohlgleite abflachen (prüfen , ob Oberwasser geringfügig abgesenkt werden kann) Herstellung Fischotterdurchgängigkeit
Mechowbach

## Slide 84: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Strukturgüte
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2.Ordnung, bedarfsweise Beräumen der Fahrrinne auf max. 2,5 m
Mechowbach

## Slide 85: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Knehdenfließ (Gleuenfließ)
Fließgeschwindigkeit
Beobachtende Gewässerunterhaltung an Gewässern 2. Ordnung, bedarfsweise Beräumung der Fahrrinne bis max. 2,0 m

## Slide 86: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Knehdenfließ
Durchgängigkeit
Sohlgleite abflachen
Durchgängigkeit
Rohrdurchlass ökologisch durchgängig gestalten (Fische, Makrozoob. FiO)
Durchgängigkeit
Rohrdurchlass ökologisch durchgängig gestalten (Fische, Makrozoobenthos)
Strukturgüte
Gewässerrandstreifen von 5-10m Breite anlegen Böschung punktuell abflachen Truppweise Gehölzpflanzung Gewässerunterhaltung uh Fienensee einstellen Gewässerunterhaltung optimieren

## Slide 87: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Strukturgüte/ Fließgeschwindigkeit
Variante 1: Gewässerentwicklungskorridor 30m beidseitig anlegen Anlegen einer Sekundäraue in 2 Phasen Gewässerunterhaltung einstellen Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung des Trebehnseegrabens Variante 2: Gewässerrandstreifen von 10m Breite beidseitig anlegen Gewässerunterhaltung optimieren
Durchgängigkeit
Stauwehr durch Sohlgleite ersetzen
Strukturgüte
Sohlaufhöhung durch Einschieben der Verwallung
Trebehnseegraben

## Slide 88: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit
Trebow-seegraben
Strukturgüte/ Fließgeschwindigkeit
Fortgeschrittenen Sohl- und Uferstrukturierung belassen, Totholz bedarfsweise teilweise entnehmen
Durchgängigkeit
Fischaufstiegshilfe am Mühlenstau Klosterwalde anlegen (Denkmalschutz!) Wehr uh. Kl. Dolgensee in Sohlgleite umbauen
Durchgängigkeit
Wehr und Rohrdurchlass uh. Mittleren Dolgensee durch ökologisch durchgängiges Bauwerk ersetzen
Durchgängigkeit
Rohrdurchlass uh. Großen Dolgensee durch ökologisch durchgängiges Bauwerk ersetzen

## Slide 89: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
Düsterbeek:
Kläranlage Funkenhagen,
Ackerlandschaft ö. Wolfsbruch
0,31mg P/l, 8,0mg N/l oh Ziestsee
Lychener Gewässer (Beetgraben): Kläranlage Jakobshagen
0,23mg P/l, 1,8mgN/l
Trebowseegraben: Kläranlage Herzfelde, Ackerflächen um Trebowsee
0,12mg P/l, 1,6mg N/l
Templiner Gewässer: Polder Gottsseewiesen
0,23 mg P/l, 1,1mgN/l
Schulzenfelder Graben: Intensivackerland nördlich Röddelin
0,06 mg P/l, 6,74 mg N/l
Griebchenseegraben: Griebchensee, Moorniederung am Griebchenseegraben
0,06mgP/l, 1,3mgN/l
Hausseeabfluss:
Moore um Metzelthin & Netzow sowie Gr. Luch
0,11 mg P/l, 2,1 mg N/l
Kuhzer Seegraben: Ackerlandschaft um Kuhzer See und Krohnhorst
0,04mgP/l, 1,0mgN/l Auslauf Kuhzer See
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten

## Slide 90: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Wasser- und Nährstoffrückhalt innerhalb Polder Gottssee, Schöpfwerksbetrieb einstellen, Machbarkeitsstudie
Templiner Gewässer

## Slide 91: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Überprüfung der Nährstoffeinträge aus Ackerlandschaft um Krohnhorst
Strukturgüte
Beobachtende Gewässerunterhaltung, punktuelle, bedarfsweise Entnahme von Totholz (Teilberäumung)
Kuhzer Seegraben

## Slide 92: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
NATURA 2000
Herstellung Durchgängigkeit für den Fischotter am Brückendurchlass Mittenwalde
Strukturgüte/ ökologisches Potenzial
Gewässerrandstreifen von 5m Breite beidseitig anlegen truppweise Gehölzpflanzungen
Kuhzer Seegraben

## Slide 93: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Stau-/Stützschwellen im Oberlauf zum Wasserrückhalt erhöhen Konzeption zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes im Siebgraben (Verfüllung Rohrleitung und Schaffung eines offenen, oberflächennahen Grabensystems)
Strukturgüte
Konzeption zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes im Siebgraben
Schulzenfelder Graben (Siebgraben)

## Slide 94: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Variante 1: Wasser- und Nährstoffrückhalt in der Griebchenseeniederung Entwässerungsgraben mittelfristig kammern
Strukturgüte
Variante 2: Keine Grundräumung Optimierung der Gewässerunterhaltung
Griebchenseegraben

## Slide 95: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Wasser- und Nährstoffrückhalt innerhalb vermoorter Niederungen Entwässerungsgräben kammern oder verfüllen/ Sohle des Entwässerungsgrabens anheben Konzeption zur Verbesserung des Wasser- und Nährstoffrückhaltes im Hausseeabfluss (Prüfung Herstellung naturnaher Abflussverhältnisse bzw. oberflächennaher Gerinne anstatt Rohrleitungen)
(Metzelthiner) Hausseeabfluss

## Slide 96: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Durchgängigkeit
Funktionsfähigen Fischaufstieg am Mühlenstau Düstermöll einrichten (Denkmalschutz!)
Durchgängigkeit
Abflachung Sohlgleite Brüsenwalder Karpfenteich
Düsterbeek

## Slide 97: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Überprüfung Einleitwerte KA Funkenhagen, ggf. Verbesserung Reinigungsleistung Überprüfung der Nährstoffeinträge aus Ackerlandschaft östl. Wolfsbruch Variante 1: Wasser- und Nährstoffrückhalt innerhalb vermoorter Niederungen, Machbarkeitsstudie Entwässerungsgräben kammern oder verfüllen
Strukturgüte
Variante 2: Optimierung der Gewässerunterhaltung
Düsterbeek

## Slide 98: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Überprüfung Einleitwerte KA Jakobshagen, ggf. Verbesserung Reinigungsleistung
Lychener Gewässer (Beetgraben)

## Slide 99: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(4) künstliche Fließgewässer (AWB) mit bedeutenden Nährstofftransporten
Ökologisches Potenzial
Überprüfung Einleitwerte KA Herzfelde, ggf. Verbesserung Reinigungsleistung
Trebowseegraben

## Slide 100: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(5) Sonstige Fließgewässer ohne Maßnahmenplanung
Temnitzseeabfluss
Lübbeseegraben
Schulzenfließ
Gollinseegraben
Alt Plachter Graben
Moderfitzseegraben
Ohlenbruchgraben
Letzelthinfließ
Kuhzer Seegraben
Metzelthiner Forstgraben
Knehdenfließ

## Slide 101: Standgewässergruppen
Unterscheidung aufgrund der Größe (> oder < 50 ha) in:
Berichtspflichtig (20 Gewässer)
Nicht berichtspflichtig (41 Gewässer)
 Bewertung der Uferstruktur aller Gewässer mittels HMS-Verfahren
 Bewertung des ökol. Zustands nur für berichtspflichtige Gewässer

## Slide 102: Standgewässergruppen
Berichtspflichtige Seen (gelb) und nicht berichtspflichtige Seen (grau)

## Slide 103: Standgewässergruppen
Unterscheidung von Maßnahmentypen:
1. WRRL-relevante Maßnahmen nur für berichtspflichtige Seen mit strukturellen
Defiziten  ein strukturelles Defizit liegt nur dann vor, wenn der gesamte
Wasserkörper ein strukturelles Defizit aufweist
2. Empfehlungen und „zusätzliche Maßnahmen“ für alle anderen

## Slide 104: Standgewässergruppen
Berichtspflichtige Gewässer mit strukturellen Defiziten auf Ebene des gesamten Wasserkörpers
Berichtspflichtige Gewässer mit strukturellen Defiziten auf Ebene der Planungsabschnitte, aber ohne Defizite im ökol. Zustand
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite, aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten und Maßnahmenempfehlungen
Nicht berichtspflichtige Gewässer ohne Defizite
 Für (1) WRRL-relevante Maßnahmen, (2) bis (4) „zusätzliche Maßnahmen“, (5) keine Maßnahmen

## Slide 105: Bestandsaufnahme und Defizitanalyse
Ergebnis
Seeuferbewertung
nach
HMS-Verfahren
(IaG 2013)
Zustands-klasse |  | De-fizit
1 | sehr gut | +1
2 | gut | 0
3 | mäßig | -1
4 | unbe-friedigend | -2
5 | schlecht | -3

## Slide 106: Standgewässergruppen
Berichtspflichtige Gewässer mit strukturellen Defiziten auf Ebene des gesamten Wasserkörpers
 Kommt nicht vor im Gebiet, da Stadtsee nicht berichtspflichtig

## Slide 107: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
Gr. Kastavensee
Fährsee mit Zaarsee
Petznicksee
(2) Berichtspflichtige Gewässer mit strukturellen Defiziten auf Ebene der PA,
aber ohne Defizite im ökol. Zustand

## Slide 108: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(2) Berichtspflichtige Gewässer mit strukturellen Defiziten auf Ebene der PA,
aber ohne Defizite im ökol. Zustand
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland

## Slide 109: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(2) Berichtspflichtige Gewässer mit strukturellen Defiziten auf Ebene der PA,
aber ohne Defizite im ökol. Zustand
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen

## Slide 110: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(2) Berichtspflichtige Gewässer mit strukturellen Defiziten auf Ebene der PA,
aber ohne Defizite im ökol. Zustand
Uferstruktur
Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Uferschutzmaßnahme  unbefestigte Bootsanlegestelle schließen
Uferstruktur
Sonstige Maßnahme Morphologie
Uferstruktur
Waldumbau im Umland

## Slide 111: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Zenssee
Gr. Küstrinsee
Polsensee
Röddelinsee
Templiner See
Netzowsee
Gr. Mahlgastsee
Gr. Warthesee
Lübbesee
Gr. Lychensee
Oberpfuhl See
Trebowsee
Kuhzer See
Kölpinsee
Wurlsee
Moderfitzsee
Platkowsee

## Slide 112: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Regenwassereinleitungen?
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme

## Slide 113: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen

## Slide 114: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Sonstige Maßnahme Wasserhaushalt  Einhaltung eines Mindestwasserstandes für die am Ostufer (FFH-Gebiet) gelegenen Moore; ganzjähriges Stauziel Pegel Floßarche OW 110 cm bzw. 54,68 m ü. NN
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Regenwassereinleitungen?
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme

## Slide 115: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?

## Slide 116: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Sonstige Maßnahme Morphologie
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Einleitung prüfen
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung

## Slide 117: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Waldumbau im Umland

## Slide 118: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen

## Slide 119: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Regenwassereinleitung
Uferstruktur
Sonstige Maßnahme Wasserhaushalt  Wiederherstellung Abflussgerinne auf historischem Niveau

## Slide 120: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Grabenverschluss?
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Drainagen prüfen

## Slide 121: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge aus Drainagen und Gräben?
Uferstruktur
Uferschutzmaßnahme  Abzäunen von Weideflächen

## Slide 122: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt
Uferstruktur
Waldumbau im Umland

## Slide 123: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Uferschutzmaßnahme  Badestelle schließen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Drainagen prüfen, Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung
Uferstruktur
Sonstige Maßnahme Morphologie

## Slide 124: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?

## Slide 125: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Regenwassereinleitungen

## Slide 126: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Uferschutzmaßnahme  Badestelle schließen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Makrophytenvegetation fördern

## Slide 127: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Errichten einer sanitären Anlage

## Slide 128: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(3) Berichtspflichtige Gewässer ohne strukturelle Defizite,
aber mit Defiziten im ökol. Zustand
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Uferschutzmaßnahme  Schließen „wilder“ Badestelle
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen & Gehölzsaum ergänzen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Rohrauslass prüfen
Uferstruktur
Makrophytenvegetation fördern
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?

## Slide 129: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
Hausee
Stadtsee
Nesselpfuhl
Kolbatzer Mühlteich
Ziestsee
Brüsenwalder Karpfenteich
Kuhwallsee
Lankensee
Krempsee
Labüskesee
Lübelowsee
Bollwinsee
Gleuensee
Bruchsee
Kl. Warthesee
Rathenowsee
Fauler See
Gr. Dolgensee
Mittlerer Dolgensee
Kl. Dolgensee
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen

## Slide 130: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Rückbau Uferverbauung
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme

## Slide 131: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Extensivierung Wassersport (Prüfen der Möglichkeiten von Stegumbau oder –rückbau)
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Prüfung Rohrauslass

## Slide 132: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland

## Slide 133: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Brüsenwalder Karpfenteich

## Slide 134: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Prüfen auf Drainagen

## Slide 135: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Informations- und Fortbildungsmaßnahme
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?

## Slide 136: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Prüfen auf Drainagen

## Slide 137: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Prüfen auf Drainagen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Belastung aus EZG?

## Slide 138: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen

## Slide 139: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Feuchtgebiet renaturieren  Wiedervernässung durch Wasserspiegelanstieg
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?

## Slide 140: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland
Uferstruktur
Feuchtgebiet renaturieren  Wiedervernässung durch Wasserspiegelanstieg
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Nährstoffeinträge?

## Slide 141: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland

## Slide 142: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Gewässerrandstreifen ausweisen
Uferstruktur
Verhinderung der Ausdehnung der bebauten Flächen
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Höhe Belastung aus EZG?
Uferstruktur
Vertiefende Untersuchungen und Kontrollen zum Nährstoffrückhalt  Drainagen prüfen

## Slide 143: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(4) Nicht berichtspflichtige Gewässer mit Defiziten
und Maßnahmenempfehlungen
Uferstruktur
Marode Steganlage rückbauen
Uferstruktur
Waldumbau im Umland

## Slide 144: Maßnahmenvorschläge für die Standgewässergruppen
(5) Nicht berichtspflichtige Gewässer ohne Defizite
Sidowsee
Gr. + Kl. Mechowsee
Kesselsee
Teich Düstermöll
Herthasee, Grenzwasser, Neuwasser
Kl. Mäuschensee
Wuppgartenstau
Fienensee + Schulzensee
Angelteich Julianenhof
Gr. Baberowsee
Gr. + Kl. Wokuhlsee
Gr. + Kl. Melitzsee
Gabssee
Libbesickesee
Gr. Letzelthinsee

## Slide 145
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 146: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Flachwasserzone (Sedimentation)
(überwiegend organisches Substrat):
Lebensraum von Fröschen, Kröten, Libellenlarven, usw.
Laichplatz von Fischen wie z.B. Hecht
Nahrungsplatz für Vögel wie Schwarzstorch oder Wasserläufer
Lebensraum von Bachfluren wie Berle und Igelkolben
Tiefenzone
(teils mineralisches Substrat)
Lebensraum von Muscheln, Krebsen
Lebensraum von Fischen wie Steinbeißer oder Bachschmerle
Lebensraum von Pflanzen wie Laichkräutern
F
F
F
P
§
G
Kennzeichen naturnaher Gewässerprofile
„Prallhang“
(Abtragung)

## Slide 147: Maßnahmenkategorien Fließgewässer
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie
Vorteil: | • | sehr „leistungsfähig“
 | • | geringe Wasserspiegelschwankungen zwischen Hoch- und Niedrigwasser
 | • | Niedrigwasserrinne sorgt für ausreichende Fließbewegung auch in niederschlagsarmen Zeiten (Verhinderung von Verschlammung und Sauerstoffarmut im Gewässer)
 | • | günstiger Lebensraum für Wasserorganismen
Nachteil: | • | stärkere Verkrautung des Flachwasserbereiches

## Slide 148: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
(3) Natürliche und erheblich veränderte Fließgewässer (NWK und HMWB) mit Defiziten bzgl. der Gewässerstruktur, des Abflussverhaltens und/oder der ökologischen Durchgängigkeit

## Slide 149: Maßnahmenvorschläge für die Fließgewässergruppen
Fließgewässer | Regionaler Name des Fließes, durchflossene Seen < 50 ha | Wasserkörper-ID | Länge in m | Einzugsgebiet in km2
Lychener Gewässer | Beetgraben, Kl. Mäuschensee | 5812_99 | 4115,0 | 5,3
Alt-Plachter Graben | - | 581256_669 | 2219,5 | 7,4
Ohlenbruchgraben | - | 581272_672 | 811,7 | 2,7
Moderfitzseegraben | Sidowsee | 581294_674 | 1999,3 | 3
Templiner Gewässer | - | 5814_110 | 602,3 | 1,5 (inkl. Polder)
Temnitzseeabfluss | - | 581416_680 | 1214,7 | 1,4
Lübbeseegraben | Libbesickesee, Angelteich Julianenhof | 58142_286 | 4548,2 | 4,7
Kuhzer Seegraben | Graben von Karolinenhof | 58144_291 | 1776,4 | 2,8
Knehdenfließ | Hermdorfer Beck | 581468 | 825 (Abschnitt oberhalb Schulzensee ) | <10 km2
Metzelthiner Forstgraben | - | 58146814 _1562 | 2470 | 7,3
Schulzenfließ | Gabssee | 58148_297 | 3391,3 | 3,5
Gollinseegraben | - | 581482_685 | 3543,0 | 7,3
gesamt | - |  | 26691,4 |